## Slide 1
ПРОЕКТ · 2026
Оптимизација на
соларно-батериски системи
машинско учење + линеарно програмирање за македонски домаќинства
MARIA MITRIKESKA
Скопје, Македонија
XGBoost · PuLP + CBC · PVGIS · EVN 2026 · Flask

## Slide 2
СОДРЖИНА
Што ќе видите
01
Проблемот
зошто домаќинствата не знаат што да купат
02
Податоци
PVGIS сонце + профил на потрошувачка
03
Машинско учење
XGBoost — што ќе се случи утре
04
Оптимизација
LP — што да се прави тогаш
05
Економија
EVN блокови, отплата, NPV
06
Веб алатка
што гледа корисникот
07
Резултати
колкава батерија и кога се исплати
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
02/16

## Slide 3
01 · ПРОБЛЕМОТ
Зошто воопшто ми требаше алатка?
СИТУАЦИЈАТА ДЕНЕС
Многу македонски куќи имаат соларни панели. Но кога ќе дојде моментот да се купи батерија — никој не знае колкава. Инсталерите даваат проценки што им одговараат ним, не на купувачот.
МОЕТО РЕШЕНИЕ
Веб алатка која за 60 секунди дава објективна препорака — базирана на реални податоци и математичка оптимизација, не на проценка.
ТРИ ПРАШАЊА НА КОИ ОДГОВАРА
Колкава батерија?
техничка препорака од LP
За колку се враќа?
отплата со реални цени
Дали воопшто вреди?
NPV за 15 години
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
03/16

## Slide 4
ПРЕГЛЕД
Како работи — целиот тек
01
ПОДАТОЦИ
PVGIS сонце + профил на потрошувачка
02
ML ПРОГНОЗА
XGBoost: „утре во 12ч ќе има 4.2 kW"
03
LP ОДЛУКА
PuLP + CBC: „полни 11-14ч, празни 18-21ч"
04
ЕКОНОМИЈА
заштеда, отплата, NPV за секоја батерија
05
ПРЕПОРАКА
„за тебе е оптимална 10 kWh"
ПОДЕЛБА НА УЛОГИ
ML = ГАТАЧОТ само предвидува што ќе се случи, не одлучува ништо. LP = ПЛАНЕРОТ само одлучува што да се прави, не предвидува ништо.
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
04/16

## Slide 5
02 · ПОДАТОЦИ
Од каде доаѓаат бројките
PV
PVGIS
Европска комисија
ЛОКАЦИЈА
Скопје · 41.998°N
ПЕРИОД
2021 – 2023
РЕЗОЛУЦИЈА
1 час · 26.280 реда
ДАВА
PV моќност, температура
MET
Open-Meteo
метеоролошка база
ОБЛАЧНОСТ
вкупна + по висина
ВЛАЖНОСТ
индикатор за магла
ВЕТАР
ги лади панелите
КЛУЧНО
единствениот непредвидлив дел
LOAD
Load профил
генериран
ДНЕВНА КРИВА
пик 18-22ч
ГРЕЕЊЕ
струја 2.2× · дрва 1.1×
СКАЛИРАЊЕ
на корисничките kWh
ИЗВОР
ДЗС статистика
Двата извора се спојуваат со inner join — само периодот што го покриваат обата. Без измислени вредности.
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
05/16

## Slide 6
03 · МАШИНСКО УЧЕЊЕ
Што ќе се случи утре?
КАКО УЧИ МОДЕЛОТ
Му покажуваме 21.673 примери од историјата каде одговорот е познат. Тој сам ги открива шемите — никој не му пишува правила.
ЕДЕН ПРИМЕР ОД УЧЕЊЕТО
час 14 · јули · 28°C · облачност 10% · вчера 4.1 kW
→ реално испадна 4.2 kW
22 features
календар · метео прогноза · историски вредности
600 дрва (XGBoost)
секое ги коригира грешките на претходните
РЕЗУЛТАТ НА ТЕСТ
6 месеци што моделот НИКОГАШ не ги видел
MAE
0.151 kW
просечна грешка
R²
0.897
објаснета варијација
vs наивна
+34 %
колку е подобар
⚠ НАЈДЕН И ОТСТРАНЕТ: DATA LEAKAGE
Првично добив 96% подобрување — премногу добро. Причина: користев ghi (измерена радијација), а PVGIS ја пресметува PV моќноста директно од неа. Моделот препишуваше наместо да учи.
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
06/16

## Slide 7
03 · МАШИНСКО УЧЕЊЕ
22 features — што „гледа" моделот
КАЛЕНДАР
4 features
hour_sin · hour_cos doy_sin · doy_cos
Циклично кодирање — за да 23ч и 0ч бидат соседни, а не далечни броеви.
МЕТЕО ПРОГНОЗА
14 features
cloud_cover · cloud_low/mid/high cloud_efektivna · vedro · oblacno temp_air · humidity · wind_speed
Единствениот непредвидлив дел. Ниските облаци блокираат 3× повеќе од високите.
ИСТОРИЈА
4 features
pv_lag24 · pv_lag48 pv_lag168 · pv_prosek7d
Вчерашниот сончев ден е добар показател. Сите се од минатото — легитимно.
Клучното правило: сите 22 features се познати ОДНАПРЕД — календарски, од временска прогноза, или минати вредности. Ниту еден не бара информација од часот што го предвидуваме.
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
07/16

## Slide 8
04 · ОПТИМИЗАЦИЈА
Што да се прави тогаш?
ЦЕЛНА ФУНКЦИЈА
min Σ ( цена_увоз(t) × купено(t) − feed-in × продадено(t) )
минимизирај го вкупниот трошок од мрежа за целата седмица (168 часа)
ЧЕТИРИ ОГРАНИЧУВАЊА
Енергетски биланс
load = pv + купено − продадено + празни − полни
SoC лимити
10% ≤ батерија ≤ 100%
C-rate
полнење/празнење ≤ 0.5 × капацитет
Ефикасност
90% round-trip (10% се губи)
PuLP ги пишува правилата → CBC solver ја решава математиката за под секунда и ГАРАНТИРА дека ниту еден друг план не е поевтин.
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
08/16

## Slide 9
04 · ОПТИМИЗАЦИЈА
Што LP сам открива — арбитража
Никој не му кажува „полни ноќе". Тој гледа дека цените се различни по час и сам заклучува:
03:00
НТ · ефтино
полни се
4.28 ден/kWh
чувај
19:00
ВТ · скапо
празни се
8.37 ден/kWh
ПРЕСМЕТКА НА ДОБИВКАТА
Купувам во НТ (со 90% ефикасност)
1.11 kWh × 4.28 ден
= 4.76 ден
Заштедувам во ВТ
1 kWh × 8.37 ден
= 8.37 ден
ЧИСТА ДОБИВКА
= 3.61 ден/kWh
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
09/16

## Slide 10
05 · ЕКОНОМИЈА
EVN тарифи 2026 — зошто блоковите се клучни
ДОМАЌИНСТВА · ВИСОКА ТАРИФА
ВТ1
до 210 kWh
5.0502 ден
ВТ2
211 – 630
6.3348 ден
ВТ3
631 – 1050
8.4573 ден
ВТ4
над 1050
20.8300 ден
НТ
рамна, без блокови
2.2493 ден
+ мрежарина 2.0339 ден/kWh на секој увезен киловат-час
ЗОШТО Е ТОА ВАЖНО
Батеријата ги заменува НАЈСКАПИТЕ киловат-часови — оние од најгорниот блок што домаќинството го достигнува.
Затоа алатката ја користи маргиналната цена, не просечната.
ФИРМИ — СОСЕМА ДРУГО
17.2833 ден/kWh рамна цена
Нема ВТ/НТ, нема блокови — иста цена 24 часа. Затоа кај фирмите нема арбитража, туку само самопотрошувачка.
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
10/16

## Slide 11
05 · ЕКОНОМИЈА
Од сметка до препорака — чекор по чекор
1
Сметка 10.000 ден
корисникот внесува
2
17.793 kWh/год
инверзна пресметка низ блоковите
3
Блок ВТ3 · 8.4573
маргинална цена — автоматски
4
20 LP проблеми
5 батерии × 4 сезонски недели
5
10 kWh · 8.3 год.
највисок NPV → препорака
Изборот е по НАЈВИСОК NPV — само таа метрика ги балансира заштедата и цената. Најбрза отплата ја бира најмалата батерија, најголема заштеда — најголемата.
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
11/16

## Slide 12
06 · ВЕБ АЛАТКА
Што гледа корисникот
ШТО ВНЕСУВА
1
Домаќинство или фирма
2
Тип на греење — струја / топлинска / дрва
3
Месечна EVN сметка (или 4 сезонски)
4
PV систем — има или нема
ЗАКОНСКИ ЛИМИТ
Максимум 12 kWp панели · 10 kW инвертор
за домаќинства во Македонија — алатката автоматски ограничува
ТВОЈА ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ПРЕПОРАКА
Оптималната батерија е 10 kWh
КАПАЦИТЕТ
10 kWh
ИНВЕСТИЦИЈА
126.000
ЗАШТЕДА/ГОД
20.700
ОТПЛАТА
8.3 год.
✓ ЗЕЛЕНО · СЕ ИСПЛАТИ
NPV +52.000 ден за 15 год · искористеност 76%
Плус: споредбена табела со сите капацитети · 5 графикони · timeline на отплата · директен линк до понудата
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
12/16

## Slide 13
06 · ВЕБ АЛАТКА
Архитектура — 6 модула
config.py
сите параметри на едно место тарифи · цени · лимити
podatoci.py
сонце (PVGIS) + профил на потрошувачка
ml_prognoza.py
XGBoost — прогноза на соларна продукција
lp_optimizacija.py
PuLP + CBC — оптимален план за батеријата
presmetka.py
sweep на батерии + економика (NPV)
api.py + index.html
Flask сервер · port 5002 веб интерфејс
ЕДЕН ИЗВОР НА ВИСТИНА
Сите цени и тарифи се само во config.py. Веб страницата ги презема преку /api/ceni — менуваш едно место, се менува насекаде.
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
13/16

## Slide 14
07 · РЕЗУЛТАТИ
Кога батеријата се исплати?
ГЛАВЕН НАОД
Не постои универзален одговор — зависи од потрошувачката, бидејќи EVN тарифата е прогресивна.
ПО ТИП НА КОРИСНИК
Мала куќа
до 6.000 kWh
ВТ1 · 5.05 ден
не се исплати
✗
Просечна
10.000 kWh
ВТ2 · 6.33 ден
гранично · 10-12 год.
~
Поголема
15-20.000 kWh
ВТ3 · 8.46 ден
се исплати · 8-10 год.
✓
Фирма
50.000+ kWh
рамна · 18.00 ден
се исплати · 3-4 год.
✓
Колку повеќе троши домаќинството, толку е поскап секој следен kWh — и толку повеќе штеди батеријата.
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
14/16

## Slide 15
ЗАКЛУЧОК
Што придонесува овој проект
✓
Методологија која функционира
ML прогноза + LP оптимизација, комбинирани и валидирани на реални податоци. 34% подобра прогноза од наивна, математички докажан оптимум за диспечот.
✓
Прв модел за македонскиот пазар
Официјални EVN 2026 тарифи со блок-структура, реални цени на батерии од домашен добавувач, законски лимити за prosumer.
✓
Употреблива алатка, не само труд
Веб апликација што работи — секое домаќинство добива персонализирана препорака за 60 секунди, наместо проценка од инсталер.
ОГРАНИЧУВАЊА И СЛЕДНИ ЧЕКОРИ
Load профилот е синтетички (нема јавни smart-meter податоци во Македонија) · прогнозата за облаци е историски измерена, не вистинска прогноза · следно: EVN API интеграција, degradation модел на батеријата
MARIA MITRIKESKA · ОПТИМИЗАЦИЈА НА СОЛАРНО-БАТЕРИСКИ СИСТЕМИ · 2026
15/16

## Slide 16
БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО
Прашања?
MARIA MITRIKESKA
Скопје · 2026